## Slide 1
셔터 견적기
브라켓과
셔터박스
규칙
높이로 구간을 정한다.
한 구간만 모터로 다시 나눈다.
일반
2,500mm까지는 주문형 없음
2,501–5,000mm에 주문형
단열 22mm · 비와이메탈
2,001–3,500mm에 주문형
박스는 700×555
단열 20mm · 명진
22mm보다 높이 상한 +300mm
2,301–3,800mm에 주문형

## Slide 2
먼저 이것만
규칙을 읽는 세 가지
2 / 6
01
높이가 구간을 정한다
브라켓과 셔터박스는 높이 상한으로 바뀐다. 단열 20mm는 22mm와 같은 브라켓·박스이고, 모든 상한만 300mm 높다.
02
주문형은 뒤에 붙는 표시
주문형 브라켓은 별도 크기가 아니다. 이름 뒤에 적힐 뿐이고, 셔터박스는 앞에 있는 KEM 모델이 정한다.
03
한 구간만 모터로 가른다
700×555와 800×655가 함께 있는 구간에서만 권장 모터로 나눈다. KEM-800 이상이면 800×655다.
박스 고르는 순서
앞에 적힌 모델부터 본다.
KEM-300 · KEM-400 → 650×505 KEM-500 · KEM-600 · KEM-500B → 700×555 KEM-800 → 800×655 KEM-1000 → 855×700

## Slide 3
비단열
일반 셔터
3 / 6
높이 | 브라켓 | 셔터박스
2,000mm까지 | KEM-150 | 650×505
2,500mm까지 | KEM-300, KEM-400 | 650×505
3,000mm까지 | KEM-300, KEM-400, 주문형 브라켓 | 650×505
5,000mm까지 | KEM-500, 주문형 브라켓 | 700×555
8,999mm까지 | KEM-500B 또는 KEM-800 | 700×555 또는 800×655
8,999mm 초과 | 없음 | 855×700
따뜻한 칸은 주문형이 붙는 높이. 2,500mm까지는 주문형이 없고, 2,501mm부터 붙는다. 파란 칸만 모터로 700×555와 800×655가 갈린다.

## Slide 4
단열 · 비와이메탈 22mm / 명진 20mm
같은 브라켓, 높이만 300mm 차이
4 / 6
구간 | 브라켓 | 셔터박스 | 22mm 비와이메탈 | 20mm 명진
1 | KEM-300, KEM-400 | 650×505 | 2,000mm까지 | 2,300mm까지
2 | KEM-500, KEM-600, 주문형 브라켓 | 700×555 | 3,500mm까지 | 3,800mm까지
3 | KEM-500B 또는 KEM-800 | 700×555 또는 800×655 | 5,500mm까지 | 5,800mm까지
4 | KEM-800 | 800×655 | 8,000mm까지 | 8,300mm까지
5 | KEM-1000 | 855×700 | 9,000mm까지 | 9,300mm까지
6 | 없음 | 905×750 | 9,000mm 초과 | 9,300mm 초과
구간 2만 주문형. 구간 3만 모터로 갈린다. 명진(20mm)은 모든 높이 상한이 비와이메탈(22mm)보다 300mm 높다.

## Slide 5
구간 3 · 그리고 일반 5,001–8,999mm
700×555와 800×655가 갈리는 기준
5 / 6
일반
5,001 – 8,999mm
단열 22mm
3,501 – 5,500mm
단열 20mm
3,801 – 5,800mm
폭 | 추정 무게 | 브라켓 | 셔터박스
7,500mm 미만 | 540kg 이하 | KEM-500B | 700×555
7,500mm 미만 | 540kg 초과 | KEM-800 | 800×655
7,500mm 이상 | 450kg 이하 | KEM-500B | 700×555
7,500mm 이상 | 450kg 초과 | KEM-800 | 800×655
무게
(폭 + 100) × (높이 + 500) × ㎡당 무게 ÷ 1,000,000
단열 15kg/㎡ · 일반 10kg/㎡ · 소수 한 자리 반올림. 폭 7,500mm 이상은 8인치 롤파이프라 모터가 한 단계 올라, 기준이 540kg에서 450kg으로 내려간다.

## Slide 6
표시만 달라지고, 박스 계산은 같다
주문형 브라켓이 붙는 높이
6 / 6
일반
2,501 – 3,000mm
KEM-300, KEM-400
주문형 브라켓
박스 650×505
3,001 – 5,000mm
KEM-500
주문형 브라켓
박스 700×555
단열 22mm
2,001 – 3,500mm
KEM-500, KEM-600
주문형 브라켓
박스 700×555
그 밖
주문형 없음
2,000mm까지 · 3,501mm부터
단열 20mm
2,301 – 3,800mm
KEM-500, KEM-600
주문형 브라켓
박스 700×555
그 밖
주문형 없음
2,300mm까지 · 3,801mm부터
주문형이 없는 곳
KEM-500B · KEM-800 구간과 그 위에는 주문형을 붙이지 않는다. 그 구간의 박스는 모터가 정한다.